AL

Das AL ist ein Linear-Lüftungsgitter mit feststehenden Aluminiumlamellen. Mit mehreren Rahmen- und Gitterkombinationen ist das AL Gitter äußerst flexibel einsetzbar und für Zu-und Abluft geeignet.

Das Gitter ist in mehreren Montageausführungen verfügbar und kann mit Einbaurahmen, gegenläufiger Mengenregulierung und Anschlusskasten als Zubehör geliefert werden.

Das AL kann als einzelnes Gitter in verschiedenen Längen bis zu 2000 mm Länge geliefert, weiterhin ist ebenfalls die Ausführung als Gitterband möglich.

Das AL Gitter zeichnet sich durch seine flexiblen Montage Varianten aus.

Ausstattung mit Klemmfeder-oder verdeckter Schraubbefestigung, ebenfalls mit sichtbarer Schraubbefestigung, Einbaurahmen, Mengenregulierung, einseitig aufklappbar, beidseitig aufklappbar und als herausnehmbares Gitter.

Das Gitter ist aus Aluminium eloxiert oder lackiert in RAL 9010 oder 9003 als Standard lieferbar.

Optional sind alle RAL Farben möglich.

Fabrikat: Lindab Comfort

Typ: Zuluft  AL-………………………..

Typ: Abluft AL-…………………………..

Größe:  mm

Volumenstrom:   m³/h

Druckverlust: Pa

Schallleistungspegel:  db(A)

Zubehör:

Auslegung und Dokumentation unter www.lindqst.com