BDLD

Bogenschalldämpfer mit strömungsoptimierten eingebauten Kulissen, für hohe Dämpfungsanforderungen und geringen Druckverlust. Kulissen aus speziellem.Dämpfungsmaterial mit abriebfester Oberfläche. Mineralwolle nichtbrennbar nach DIN 4102 A2. Kulissen mit Einströmprofilen R = 30mm für niedrige Druckverluste und geringe Eigenschallerzeugung. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, beidseitig mit 30 mm Kanalprofilrahmen.

Außenabmessungen sind identisch mit den Kanalabmessungen.

Material: verzinktes Stahlblech

Fabrikat: Lindab

Typ: BDLD

Breite:  		mm

Höhe:     	mm

Länge x:     	mm

Länge y:      	mm

Code:

Volumenstrom:   m3/h

Druckverlust:     Pa

Dämpfungswerte nach DIN EN ISO 7235

63           125         250         500         1k           2k           4k           8k