BFBKCU

Reinigungsbogen, in Segmentbauweise, mit angebautem Reinigungsstutzen, zum Aufsetzen eines Reinigungsdeckels vom Typ EPFH. Ausführung nach DIN EN 1506, Steckverbindungen mit werksseitig fest montierter Doppellippendichtung aus alterungsbeständigem EPDM-Gummi, temperaturbeständig von -30 bis +100° C, für Dichtheitsklasse D nach DIN EN 12237. Nennweiten 250 bis 315 mit selbstsicherndem Stecksystem (Click) zur weitestgehend schraubenlosen Verbindung.

Material: verzinktes Stahlblech

Fabrikat: Lindab Safe (Lindab Safe Click)

Typ: BFBKCU

Nennweite d1:

Nennweite d3:

Winkel: 90°