GB

Anschlusskasten für Schlitzdurchlass LTD-25 Typ GB-25 für Zu- und Abluft mit horizontalen Anschlussstutzen und ohne Isolierung. Er gewährleistet eine gleichmäßige Beaufschlagung des Auslasses. Lieferbar in Längen von 300 bis 2000mm (in Schritten von 50mm). Bei einer Schlitzdurchlasslänge über 2000mm muss der Anschlusskasten geteilt werden.

• Anschlusskasten aus verzinktem Stahlblech

• Anschlussstutzen mit Doppellippendichtung. Dichtheitsklasse D nach DIN EN 12237.

Fabrikat: Lindab

Typ: GB-a-25-b-ccc

Drossel (a): C (Zuluft), E (Abluft) oder X (Ohne Drossel)

Schlitzbreite: 25mm

Schlitzanzahl (b): 1 bis 6

Länge (ccc): ____ mm