MFI25

Doppelwandige, isolierte Muffe, zum Verbinden zweier Lindab Isol Formstücke. Ausführung nach DIN EN 1506, für Dichtheitsklasse C nach DIN EN 12237.

Material: verzinktes Stahlblech

Fabrikat: Lindab Isol

Typ: MFI 25

Isolierstärke: 25 mm

Nennweite: