PS1-V

Quadratischer Deckendurchlass Typ PS1-V mit perforierter Frontplatte für Zu- und Abluft. Der Durchlass kann auch als Niedrigimpulsdurchlass eingesetzt werden und ist besonders bei hohen Luftwechselraten oder starker Wärmebelastung geeignet.

Flacher Anschlusskasten mit vertikalem Anschluss mit Doppellippendichtung. Zur Gewährleistung eines optisch gleichbleibenden Deckenbildes wird der Durchlass dem Deckensystem durch einen am Anschlusskasten befestigten Adapterrahmen angepasst. Die Frontplatte wird mittels höhenverstellbarer Rasterstifte am Anschlusskasten befestigt. Zur einfachen Revision für Reinigungszwecke kann die Frontplatte ohne Werkzeug demontiert werden.

•	Frontplatte und Adapterrahmen aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet weiß, RAL 9010.

•	Anschlusskasten aus verzinktem Stahlblech.

•	Anschlussstutzen mit Doppellippendichtung. Dichtheitsklasse D nach DIN EN 12237.

•	Standardausführung für Deckenrastersysteme 625 x 625 mm mit T-Träger. Anpassung an andere Deckensysteme möglich.

Zubehör optional: Luftverteilerset MDR - Zur Lenkung des Strahlbildes auf 1 - 3 seitige Ausströmung.

Montageschiene PBB - Zur vereinfachten Montage und Zentrierung der Anschlusskästen in gängige Rasterdeckensysteme und geschlossene Decken.

Anschlusskasten MB - Zur optimalen Anströmung, akustischer Dämpfung und einfachen Montage und Einregulierung durch vom Raum aus bedienbaren Mess-/Drosseleinheit.

Fabrikat: Lindab

Serie: Versio

Typ: PS1-V-a-0-ccc-dd

a - Funktion: S (Zuluft), L (Niedrigimpuls) oder E (Abluft)

b - Messdrossel: 0 = Ohne

ccc - Anschlussdurchmesser: ____ mm

dd - Deckensystem: 1 - 21 (Standardsystem 21 für Rasterdecke 625x625)

Luftmenge:_____m³/h

Druckverlust: ______Pa

Schallleistungspegel: ____dB(A)