SLBU

Starrer Schalldämpfer mit 100mm Schalldämmung und eingesetzter Kulisse in strömungsoptimierter Bauform. Außenrohr als verzinktes Spiralfalzrohr, Innenrohr und Kulisse aus verzinktem, perforiertem Blech mit zwischenliegender Steinwollepackung, mit abriebfester Abdeckung zum Luftstrom. Lieferbar ab NW 315, Anschlußstutzen ab NW 400 werden lose als Nippel mitgeliefert. Ausführung nach DIN EN 1506, Steckverbindungen mit werkseitig fest montierter Doppellippendichtung aus alterungsbeständigem EPDM-Gummi,  temperaturbeständig von -30 bis +100° C, für Dichtheitsklasse D nach DIN EN 12237. Nennweite 315 mit selbstsicherndem Stecksystem (Click) zur weitestgehend schraubenlosen Verbindung.

Material: verzinktes Stahlblech.

Fabrikat: Lindab Schalldämpfer

Typ: SLBU

Nennweite:

Länge:

Dämpfungswerte nach DIN EN ISO 7235

63           125         250         500         1k           2k           4k           8k