SRI25

Doppelwandiges, isoliertes Wickelfalzrohr. Ausführung nach DIN EN 12237 und DIN EN 1506, für Dichtheitsklasse C nach DIN EN 12237.

Material: verzinktes Stahlblech

Fabrikat: Lindab Isol

Typ: SRI 25

Isolierstärke: 25 mm

Nennweite: