TRUI50

Doppelwandiges, isoliertes T- Stück, 90°, symmetrisch, mit Abdeckkappe für Isolierung zwischen innerem und äußerem T-Stück. Platzierung des Inspektionsdeckels (KC) wahlweise auf dem Abgang (Typ 1) oder dem Durchgang (Typ 2). Ausführung nach DIN EN 1506, innere Steckverbindungen mit werksseitig fest montierter Doppellippendichtung aus alterungsbeständigem EPDM-Gummi, temperaturbeständig von -30 bis +100° C, für Dichtheitsklasse C nach DIN EN 12237.

Material: verzinktes Stahlblech

Fabrikat: Lindab Isol

Typ: TRUI 50

Isolierstärke: 50 mm

Nennweite d1:

Nennweite d3:

Typ: