WB

WB ist ein Anschlusskasten für rechteckige Frontplatten oder Gitter. Der Anschlusskasten hat verschiedene Anschlussoptionen mit Doppellippendichtung. WB ist für den einfachen Einbau mit einem Teleskopanschluss mit 70mm Teleskop ausgestattet. Zur einfachen Revision für Reinigungszwecke können die Frontplatte oder das Gitter und alle Einbauteile bis zum Anschlussrohr ohne Werkzeug demontiert werden. Anschlussposition wahlweise rückseitig oder seitlich.

• Teleskopfunktion für passgenauen Einbau

• Leicht abnehmbare Frontplatte und herausnehmbare Drosseleinrichtung zur Reinigung des Rohrsystems

• Handgriff mit Feststellvorrichtung, Skala und aufgedrucktem K-Faktor zur Einstellung der Drosseleinrichtung

• Messvorrichtung zum Anschluss handelsüblicher Differenzdruckmessgeräte (z. B. Lindab PC-410)

• Messung unabhängig von Anströmsituation mit hoher Genauigkeit

Material: verzinktes Stahlblech

Fabrikat: Lindab Comfort

Typ: WB-a-bbb x ccc

a - Anschluss: 1-rückseitig oder 2-seitlich

bbb - A-Maß: ____mm

ccc - B-Maß:_____mm

Anschlussdurchmesser: _____ mm

Luftmenge:_____m³/h

Druckverlust: ______Pa

Schallleistungspegel: ____dB(A)