Atrium-C

Atrium-C ist ein Kühlpaneel mit Endkappen zur Deckenstrahlungskühlung. Das wasserführende Kupferrohr wird in ganzer Länge von der Wärmeübertragungsfläche aus Aluminium umschlossen; die leicht rhombische Form des Kupferrohres begünstigt eine leicht turbulente Strömung, was einen maximalen Energietransport ermöglicht. Die Montage erfolgt entweder direkt an der Decke, freihängend oder deckenbündig in Zwischendecken.

• Atrium-C wird standardmäßig pulverlackiert in Weiß, RAL 9010 oder RAL 9003 geliefert, der

Glanzgrad beträgt 30. Andere Farben sind auf Wunsch lieferbar.

• Atrium-C kann in Längen von 1,2 m bis 6,0 m, in Abstufungen von 0,1m geliefert werden.

• Hoher Strahlungsanteil an Kühlleistung

• Leicht zu reinigen

• Lindabs Zuluftbalken sind Eurovent zertifiziert und gemäß EN-15116 und EN-14518 getestet.

Wasserseitige Anschlüsse können in diversen Varianten, gemäß den Projektanforderungen gewählt werden. Ein Anschlussset für die wasserseitigen Verbindungen sowie Ventile und Stellantriebe sind als Stecksystem verfügbar.

Fabrikat: Lindab

Typ: Atrium-C

Technische Daten

Balkenlänge:  mm

Balkenbreite:  mm

Balkenhöhe:  mm

Anschlusskonfiguration:

Farbe: weiß RAL 9010 oder RAL 9003

Vor-/ Rücklauftemp.: °C

Raumtemperatur: °C

Wasseranschluss:  mm

Wassermenge:  l/s

Wassers. Druckverlust:  kPa

Kühlleistung:   W

Anzahl:  Stück