BSLU50

Bogenschalldämpfer, bestehend aus zwei konzentrisch angeordneten Segmentbögen 90°, Innenbogen aus perforiertem Stahlblech mit zwischenliegendem Schalldämmmaterial, mit abriebfester Abdeckung zum Luftstrom, Dämmstärke ca. 50mm. Ausführung nach DIN EN 1506, Steckverbindungen mit werkseitig fest montierter Doppellippendichtung aus alterungsbeständigem EPDM-Gummi,  temperaturbeständig von -30 bis +100° C, für Dichtheitsklasse D nach DIN EN 12237 mit selbstsicherndem Stecksystem (Click) zur weitestgehend schraubenlosen Verbindung.

Material: verzinktes Stahlblech.

Fabrikat: Lindab Schalldämpfer

Typ: BSLU50

Nennweite:

Dämpfungswerte nach DIN EN ISO 7235

63           125         250         500         1k           2k           4k           8k