DIRU

Irisblende, zum Einstellen und Messen des Volumenstroms, mit zwei Anschlüssen für ein Manometer, zur Messung des Differenzdruckes. Der Volumenstrom kann mit Hilfe des mitgelieferten Diagramms abgelesen werden. Lamellen von außen stufenlos verstellbar. Die spezielle Iriskonstruktion garantiert eine genaue Öffnung der Blende im Verhältnis zur Skalenposition. Ausführung nach DIN EN 1506, Steckverbindungen mit werksseitig fest montierter Doppellippendichtung aus alterungsbeständigem EPDM-Gummi, temperaturbeständig von -30 bis +70° C, für Dichtheitsklasse C nach DIN EN 12237. Nennweiten 100 bis 315 mit selbstsicherndem Stecksystem (Click) zur weitestgehend schraubenlosen Verbindung.

Material: verzinktes Stahlblech

Fabrikat: Lindab Messeinrichtungen

Typ: DIRU

Nennweite:

Volumenstrom:

Druckverlust:

Schallleistungspegel: