EXAD

EXAD ist eine Ablufteinheit, bestehend aus einer Einströmdüse, einem Glattrohr Schalldämpfer mit einer mineralfaserfreien Acutec® Polyester Isolierung und einer angebauten DIRU Irisblende. Steckverbindungen mit werkseitig fest montierter Doppellippendichtung aus alterungsbeständigem EPDM-Gummi, temperaturbeständig von -30 bis +100° C.

Erhältliche Größen: Ø250, Ø315 und Ø400 mm.

EXAD ist konzipiert für einen großen Volumenstrombereich von 50 - 600 l/s, speziell für den Einsatz in der Industrie-, Sport- und Ausstellungshallen, Einkaufszentren usw.

Ein Schutzgitter ist optional erhältlich.

Material: verzinktes Stahlblech.

Fabrikat: Lindab Schalldämpfer

Typ: EXAD

Nennweite:

Dämpfungswerte nach DIN EN ISO 7235

63           125         250         500         1k           2k           4k           8k