FMDU

Volumenstrommesser, mit handbetätigter Regulierklappe, zum Einstellen und Messen des Volumenstroms, Festblende mit zwei Anschlüssen für ein Manometer, zur Messung des Differenzdruckes. Der Volumenstrom kann mit Hilfe des angebrachten Diagramms abgelesen werden. Klappenblattachse in Kunststoffbuchsen luftdicht gelagert. Isolierabstandshülse mit Markierungen von 0 - 90 Grad, für die Stellungsanzeige des Klappenblattes. Der Drehgriff ist feststellbar. Ausführung nach DIN EN 1506, Steckverbindungen mit werksseitig fest montierter Doppellippendichtung aus alterungsbeständigem EPDM-Gummi, temperaturbeständig von -30 bis +70° C, für Dichtheitsklasse D nach DIN EN 12237. Nennweiten 80 bis 315 mit selbstsicherndem Stecksystem (Click) zur weitestgehend schraubenlosen Verbindung.

Material: verzinktes Stahlblech

Fabrikat: Lindab Messeinrichtungen

Typ: FMDU

Nennweite:

Volumenstrom:

Druckverlust:

Schallleistungspegel: