GS23-R

Quadratischer Deckendurchlass Typ GS23-R für Abluft mit Rasterlamellen für große Luftmengen.

Besonders flacher Anschlusskasten mit horizontalem rechteckigen Anschluss. Drossel mit Bowdenzugbedienung zur einfachen bauseitigen Einregulierung bei eingebauter Frontplatte. Zur Gewährleistung eines optisch gleichbleibenden Deckenbildes wird der Durchlass dem Deckensystem durch einen am Anschlusskasten befestigten Adapterrahmen angepasst. Die Frontplatte wird mittels höhenverstellbarer Rasterstifte am Anschlusskasten befestigt. Zur einfachen Revision für Reinigungszwecke kann die Frontplatte ohne Werkzeug demontiert werden.

•	Frontplatte und Adapterrahmen aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet weiß, RAL 9010.

•	Anschlusskasten aus verzinktem Stahlblech.

•	Rasterlamellen aus Aluminium, pulverbeschichtet weiß, RAL 9010.

•	Standardausführung für Deckenrastersysteme 625 x 625 mm mit T-Träger. Anpassung an andere Deckensysteme möglich.

Zubehör: Montageschiene PBB - Zur vereinfachten Montage und Zentrierung der Anschlusskästen in gängige Rasterdeckensysteme und geschlossene Decken.

Fabrikat: Lindab

Serie: Versio

Typ: GS23-R-E-b-ccc-dd

a - Funktion: E (Abluft)

b - Messdrossel: 0 = Ohne; 1= nur Drossel

ccc - Anschluss: B x H mm

dd - Deckensystem: 1 - 21 (Standardsystem 21 für Rasterdecke 625x625)

Luftmenge:_____m³/h

Druckverlust: ______Pa

Schallleistungspegel: ____dB(A)