NS19-R

Quadratischer Deckendurchlass Typ NS19-R mit einstellbaren Düsen für jederzeit veränderbare Luftzuführung. Die Düsen bieten eine hohe Flexibilität für die Strahlausbreitung; es lassen sich horizontale und vertikale Luftzuführungen erzeugen. Hierbei ist eine Funktion als Dralldurchlass ebenso möglich, wie die 1- bis 4-seitigen Strahlbilder. Der Durchlass ist daher auch sehr gut für den Heizfall geeignet.

Besonders flacher Anschlusskasten mit horizontalem rechteckigen Anschluss. Drossel mit Bowdenzugbedienung zur einfachen bauseitigen Einregulierung bei eingebauter Frontplatte. Zur Gewährleistung eines optisch gleichbleibenden Deckenbildes wird der Durchlass dem Deckensystem durch einen am Anschlusskasten befestigten Adapterrahmen angepasst. Die Frontplatte wird mittels höhenverstellbarer Rasterstifte am Anschlusskasten befestigt. Zur einfachen Revision für Reinigungszwecke kann die Frontplatte ohne Werkzeug demontiert werden.

•	Frontplatte und Adapterrahmen aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet weiß, RAL 9010.

•	Einzeln einstellbare Düsen aus weißem ABS-Kunststof

•	Anschlusskasten aus verzinktem Stahlblech.

•	Standardausführung für Deckenrastersysteme 625 x 625 mm mit T-Träger. Anpassung an andere Deckensysteme möglich.

Zubehör: Montageschiene PBB - Zur vereinfachten Montage und Zentrierung der Anschlusskästen in gängige Rasterdeckensysteme und geschlossene Decken.

Fabrikat: Lindab

Serie: Versio

Typ: NS19-R-S-b-ccc-dd

a - Funktion: S (Zuluft)

b - Messdrossel: 0 = Ohne; 1= nur Drossel

ccc - Anschluss: B x H mm

dd - Deckensystem: 1 - 21 (Standardsystem 21 für Rasterdecke 625x625)

Luftmenge:_____m³/h

Druckverlust: ______Pa

Schallleistungspegel: ____dB(A)