PSDRU

Handbetätigte Regulierklappe mit Sattelstutzen, zum nachträglichen Einbau in bestehende Systeme, zur Luftmengeneinstellung. Für Reinigungszwecke ist der Reguliereinsatz ohne Veränderung des Einstellwinkels abnehmbar. Klappenblatt mit 30 % freiem Querschnitt im geschlossenen Zustand, niedrige Eigenschallerzeugung. Klappenblattachse in Kunststoffbuchsen luftdicht gelagert. Isolierabstandshülse mit Markierungen von 0 - 90 Grad, für die Stellungsanzeige des Klappenblattes. Der Drehgriff ist feststellbar. Ausführung nach DIN EN 1506, Steckverbindung mit werksseitig fest montierter Doppellippendichtung aus alterungsbeständigem EPDM-Gummi, temperaturbeständig von -30 bis +100° C, für Dichtheitsklasse D nach DIN EN 12237.

Material: verzinktes Stahlblech

Fabrikat: Lindab Klappen

Typ: PSDRU

Nennweite: