RS16-R

Quadratischer Dralldurchlass Typ RS16-R für sehr große Luftmengen mit verstellbaren Lamellen für Zu- und Abluft. Der Durchlass hat eine hohe Induktion und gewährleistet einen schnellen Temperaturausgleich sowie einen schnellen Abbau der Strahlgeschwindigkeit. Ideal für die horizontale Zufuhr von sehr kalter Luft geeignet.

Durch Veränderung der Lamellenstellung auch für vertikale Luftführung geeignet. Bei Abluft ohne Lamellen. Besonders flacher Anschlusskasten mit horizontalem rechteckigen Anschluss. Drossel mit Bowdenzugbedienung zur einfachen bauseitigen Einregulierung bei eingebauter Frontplatte.  Zur Gewährleistung eines optisch gleichbleibenden Deckenbildes wird der Durchlass dem Deckensystem durch einen am Anschlusskasten befestigten Adapterrahmen angepasst. Die Frontplatte wird mittels höhenverstellbarer Rasterstifte am Anschlusskasten befestigt. Zur einfachen Revision für Reinigungszwecke kann die Frontplatte ohne Werkzeug demontiert werden.

•	Frontplatte und Adapterrahmen aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet weiß, RAL 9010.

•	Lamellen aus schwarzem ABS-Kunststoff.

•	Anschlusskasten aus verzinktem Stahlblech

•	Standardausführung für Deckenrastersysteme 625 x 625 mm mit T-Träger. Anpassung an andere Deckensysteme möglich.

Zubehör optional: Montageschiene PBB - Zur vereinfachten Montage und Zentrierung der Anschlusskästen in gängige Rasterdeckensysteme und geschlossene Decken.

Fabrikat: Lindab

Serie: Versio

Typ: RS15-R-a -b-ccc-dd

a - Funktion: S (Zuluft) oder E (Abluft)

b - Messdrossel: 0 = Ohne; 1= nur Drossel

ccc - Anschluss: B x H mm

dd - Deckensystem: 1 - 21 (Standardsystem 21 für Rasterdecke 625x625)

Luftmenge:_____m³/h

Druckverlust: ______Pa

Schallleistungspegel: ____dB(A)